SEAHU SH017 (PiToDin)
Hardwerový popis

PiToDIN (RaspbeeryPI to DIN)

POPIS
PLC počítač založený na raspberryPI mini PC v DIN krabičce. Obsahuje černobílý display s 5-ti tlačítky, raspberryPI B+ v3 mini PC a základní desku se 4-mi relátky, konektorem na RS232a RS485 sběrnici, 2x opticky izolovaný výstup, 2x opticky isolovaný binární vstup, pípák, hodiny reálného času zálohované baterií a konektor na 5V 1-wire sběrnici. To vše v 6-ti modulové DIN krabičce.

HARDWAROVÁ SPECIFIKACE:
4x Relé -	15A/	125V~
15A/	24V=
10A/	250V~
U 5 V
R 69 Ω
P 0,36 W
řízené přes I2C sběrnici pomoci 8bit PIO čipu PCF8574 s I2C adrsou 0x20
I2C 1-wire master – DS 2482-100 více na http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2482-100.pdf
s ESD ochranou a 5V výstupem s chráněným 0,5A pojístkou. I2C adresa 0x18.
RS232 – pouze vývody TX,RX
RS485 – sdílené s RS232, obsahuje propojku pro odpor terminátoru.
Buzzer – řízený z raspberryPi pin 12 (GPIO18)
Display – 1.4 inch Grafický černo-bíly128x64 bodů LCD, komunikace SPI, řadič ST7565
5 tlačítek – připojených na I2C 8bit PIO čip PCF8574 s I2C adresou 0x24. Bit 6 je použitý pro ovládaní podsvětlení displaye.
Hodiny skutečného času – řízené I2C čipem RTC PCF8563 s I2C adresou 0x51 a zálohované baterií.
2x opticky izolovaný vstup – konfigurovatelný pomocí propojek na základní desce jako optický isolovaný (pomocí čipu PC847), který je aktivní v rozsahu 3,3-12V nebo neizolovaný aktivní při zkratu. Kontrolované pomocí stejného čipu jako relátka, bity 4,5.
2x opticky izolovaný výstup – s otevřeným kolektorem zatížitelným max. 6V 50mA. Použitý čip PC847 má izolační schopnost 5KV.	Řízený stejným čipem jako relátka, bity 6,7.
Napájení – 5V 2A pomocí DC2,5mm konektoru, alternativně pomoci micro usb konektoru na raspberryPI.

Ostatní specifikace raspberryPI počítače najdete na https://www.raspberrypi.org .

ZÁKLADNÍ DESKA:

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
17
16
9

11
10

DESCRIPTION:

1. C 2,5mm konektor 5V 2A.

2. Sériový konektor (RS232).
   Pin 2 – RX
   Pin 3 – TX
   Pin 5 – GND
3. RS485
   1 – propojka terminátoru s odporem 120Ω
   2 – B pin
   3 – A pin
   4 – GND

  4
  3
  2
  1
4. Anténový pin pro volitelný 433MHz modul.
5. 2x optický isolovaný výstup s otevřeným kolektorem
   (použitý čip PC847)
   výstup1 – pin 1, 2
   výstup2 – pin 3, 4
   pin 1,3 – kolektor (max. +6V 50mA)
   pin 2,4 – emitor (0V)

   řízený pomocí I2C 8bit registru (čip PCF8574) s I2C adresou ….

  4
  1
  2
  3
  1, 3
  2, 4
Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7
ralé1	ralé2	ralé3	ralé4	vstup1	vstup2	výstup1	výstup2

1. 2x opticky izolovaný vstup
   nastavitelný pomocí propojek vysvětlených níže.
   vstup1 – pin 3, 4
   vstup2 – pin 1, 2
   pin 2, 4 – má negovanou logiku tj. 3,3-12V znamená 0
   pin 1, 3 – nastavitelný propojkami na 0V nebo 5V.

   Kontrolované stejným čipem jako výstupy.

  2, 4

  +5V
  1, 3

  1
  2
  3
  4

  vstup2
  vstup1
2. Nastavení propojek opticky izolovaného vstupu
  Propojky
  vstup1
  Propojky
  vstup2

  Pin 2, 4

  +5V
  Pin 1, 3
  3,3-12V
  0V

  Pin 2, 4

  +5V
  Pin 1, 3

  Aktivní pomocí externího napětí.
  Aktivní zkratnutím .
  (bez potřeby externího napětí, ale zato bez optického oddělení)
3. pípak
   Připojen přes tranzistor na raspberryPi pin 12 (GPIO18).
4. Propojka pro spojení pinu 1 a 5 v RJ12 1-wire konektoru
   Standartní 1-wire konektor používá pin 1 pro napájení podřízených zařízení 5V. To znamená, že nelze použít telefonní kabel s RJ11 konektorem pro připojení zařízení, kterým nestačí parazitní napájení. Některé zařízení např. z http://www.hw-group.com používají napájení z pinu 5. V těchto případech jednoduše použijte propojku. Ale buďte opatrní, protože některé zařízení mohou při některých operacích očekávat na tomto pinu 12V. Při 5V nemusí pak fungovat správně.

  Propojka
  Spojí 1 a 5 pin RJ12 konektoru

  1-wire
  RJ12 konektor
5. RJ12 standartní 1-wire konektor
   1-wire sběrnice je řízená pomocí I2C čipu DS2482-100 s I2C adresou 0x18. Před čip je předsazená ESD ochrana (ochrana před statickou elektřinou).
   5V výstup je chráněn polyfuse pojistkou 0,5A.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Pohled na Female RJ12
  konektor
  POPIS PINŮ RJ12 KONEKTORU
  PIN	SIGNAL / NAME	DESCRIPTION
  1	VDD	5 V DC
  2	GND	Zem
  3	OW	1-Wire Data (pouze 5V logika)
  4	GND	Zem
  5	N.C. / [VDD]	Při použití propojky / 5V DC / jinak nepřipojeno.
  6	N.C.	Nepřipojeno

6. Konektor s výstupem 5V chráněn polyfuse pojistkou
   pojistka je sdílena s 5V výstupem v RJ12 konektoru 1-wire sběrnice.

  5V
  GND
7. 4x Relé
   relátka jsou ovládaná pomocí I2C 8bit registru (čip PCF8574) s I2C adresou 0x38 nebo 0x20
  mapovaní bitů:
Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7
relé1	relé2	relé3	relé4	vstup1	vstup2	výstup1	výstup2

Charakteristika použitých relé:
15A/125V~
15A/24V=
10A/250V~

Zapojení konektorů:

  OFF
  ON

  OFF
  ON

  OFF
  ON

  OFF
  ON
  relay1
  relay2
  relay3
  relay4
1. Baterií zálohované hodiny reálného času
   typ baterie: CR2032 3V
  Čip reálného času PCF8563 připojen na I2C sběrnici s I2C adresou 0x51
2. Konektor pro Display a klávesnici

   klávesnice využívá čip s 8-bit registrem (PCF8574 případně PCF8574A) napojený na 5V I2C sběrnici s I2C adresou 0x30 nebo 0x24
   mapovaní bitů:
  1
  3
  5
  7
  9
  2
  4
  6
  8
  10
  pin1 – A0, PI pin18
  (GPIO24)
  pin3 - RST, PI pin22
  (GPIO25)
  pin5 – CS, PI pin24
  (GPIO08)
  pin7 - MOSI, PI pin 19
  (GPIO10)
  pin9 – SCLK, PI pin 23
  (GPIO11)
  pin2 – 3,3V
  pin4 – 5V

  pin6 – SLC, PI pin 5
  (GPIO03)
  pin8 – SDA,Pi pin 3
  (GPIO02)
  pin10 - GND
Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7
VLEVO	VPRAVO	NAHORU	DOLU	OK	ZPĚT	Podsvětlení displaye	Nepoužito

Display 1.4 “ grafický černobílý 128x64 pixlů LCD modul s řadičem kompatibilním s ST7565. Připojen pomocí SPI 3,3V sběrnice k raspberry PI mini PC.
Příklad ovládaní displaye: http://m8051.blogspot.cz/2015/04/raspberry-pi-gpiospi-to-use-st7565-lcd.html
1. RaspberryPI 40pin konektor.
2. Volitelný modul vysílač SYN115 / F115 433 MHz ASK Wireless Transmitter (vysílaní na 433 MHz). (Tuto frekvenci používají některá levná bezdrátová čidla)
  možné zakoupit na:
  https://www.openimpulse.com/blog/products-page/product-category/syn115-f115-433-mhz-ask-wireless-transmitter-module/
  http://www.ebay.com/itm/433MHz-Transmitter-Receiver-Module-SYN115-SYN480R-ASK-Wireless-Module-/351350062982

  3,3V

  GND

  ANT
  RaspbeeryPI pin38 (GPIO20)
3. Volitelný modul přijímač 433MHz SYN480R ASK Wireless Receiver

  3,3V

  GND

  ANT
  RaspbeeryPI pin40 (GPIO21)

ROZMĚRY:

46mm
68mm
90mm

94mm
33mm
49mm
65mm

6x modul (107 mm)

POHLEDY:
3.5jack audio a TV výstup

Přední:

MicroUSB
Alternativní vstup napájení

1-wire
4xrelé

5Vvýstup
Chráněn 0,5 A pojístkou

Propojka RS485 terminatoru
Pin pro 433MHz aténu
Zadní:

RS485

RS232

2x Optical
izolovaný
výstup

VSTUP NAPÁJENÍ 5V
2,5A

2x Opticky
izolovaný
vstup

left:

4x USB 2.0
ETHERNET 100Mbs

Pohled dovnitř:

RaspberryPI mini computer

### Více informací:
- web raspberryPI projektu:	https://www.raspberrypi.org/
- web seahu:	http://www.seahu.cz

### Napsal:
Ing. Ondřej Lyčka listopad 2016
Dokument version: 1.01